# Freitragende Schiebetoranlage INOVA® SilverLine Typ ESSL

# elektrisch betrieben mit Sicherheitseinrichtung

# bis 13,0 m Durchfahrtsbreite

| Pos. | Menge | Text / Beschreibung | Netto je Einheit | Netto- Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... | Stück freitragende INOVA SilverLine® Schiebetoranlage Typ ESSL (elektrisch betrieben, mit Sicherheitseinrichtung für Automatikbetrieb) ohne Laufschiene in der Durchfahrt liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Lichte Durchfahrtsbreite: ( ........ mm (3.000 mm .. 13.000 mm in 500 mm-Schritten) Torgesamthöhe inkl. ca. 100 mm Bodenfreiheit: ( 1.600 mm ( 2.000 mm ( ........ mm (1.000 mm .. 2.000 mm) Öffnungsrichtung von außen gesehen nach ( rechts ( links ausgelegt für ø 40 Bewegungszyklen pro Tag Torlaufgeschwindigkeit: min. 23 cm/sec Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Torflügel Aluminiumtorflügel mit Unterholm aus modular aufgebautem Doppeltrapezprofil mit mittiger SilverLine, Unterholmdimension: ( 200 x 176 mm (bis 7 m lichte Durchfahrt) ( 240 x 176 mm (7,5 m – 9 m lichte Durchfahrt) ( 340 x 176 mm (9,5 m – 11 m lichte Durchfahrt) ( 440 x 176 mm (11,5 m – 13 m lichte Durchfahrt) Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohren und modular aufgebautem Oberholm in statisch erforderlicher Dimensionierung; Stabfüllung 30 x 30 mm, max. lichter Stababstand 110 mm. Führungssäule ( Bis 11 m lichte Durchfahrt: Aluminium-Doppelsäule auf verzinkter Grundplatte montiert; Innensäule 200 x 135 mm mit Aufnahme der Steuerung, mit abschließbarer Tür; 2 Stück obere Führungsrollen mit Doppelkugellagern im Fingerschutzgehäuse. ( Über 11 m lichte Durchfahrt: Stahl-Doppelsäule mit Grund- und Kopfplatte verschweißt; Außensäule 150 x 100 mm; Innensäule 300 x 200 mm als Schaltschrank (IP 54) ausgebildet, abschließbare Tür; 2 Stück obere Führungsrollen mit Doppelkugellagern im Fingerschutzgehäuse. Einlaufpfosten Stahl-Doppelpfosten, QR 100 mm, auf Grundplatte geschweißt, komplett feuerverzinkt, zur Dübelmontage mit höhenverstellbarem Einlauf und höhenverstellbarem Auflauf. Laufwerk wartungsfreie Rollenstation bestehend aus höhenverstellbarem Präzisionsrollenbock, 2 schweren Laufrollen mit dauergefetteten Kugellagern und 2 schweren, kugelgelagerten Führungsrollen. Antrieb wartungsarme INOVA® Antriebsstation, witterungs- und vandalismusgeschützt im Unterholm eingebaut; bestehend aus Quatro-Schneckengetriebemotor 400 V, Leistung 0,18 kW (bis 7 m lichte Durchfahrt) bzw. 0,37 kW (ab 7,5 m lichte Durchfahrt) mit 4 schweren Antriebsrädern; 4 Notlaufrollen und Stellgetriebe zur mechanischen Entriegelung bei Stromausfall; höhenverstellbarer Lagerbock mit Kugelgelenklager, selbstausrichtend. Die Einhaltung der maximal zulässigen Schließkräfte gem. DIN EN 12453 und DIN EN 12445 bei vorgenannter Torlaufgeschwindigkeit ist nachzuweisen. Andere Antriebssysteme z. B. über Zahnstange oder Gallkette werden nicht als gleichwertig anerkannt. Verriegelung durch selbsthemmendes Getriebe in den Endlagen und allen Zwischenstellungen. Steuerung INOVAMATIC 400 Microcontroller Platinensteuerung mit robustem 400 V Leistungsteil; Steuerteil 24 V Schutzkleinspannung; allpoliger Hauptschalter gem. Maschinenrichtlinie; sicherheitsrelevante Funktionen selbstüberwachend; Multifunktionsdisplay mit Bedientasten AUF/ZU und Fahrtrichtungsanzeige; Parametergestütztes Menüsystem mit Bediener-, Sachkundigen- und Werkseinstellung; integrierte Diagnoseeinheit mit Protokoll der letzten 16 Systemmeldungen; Anschlussmöglichkeiten für potentialfreie Befehlsgeräte, Rundumleuchte, ext. Funk; Direktansteuerung von AUF / HALT / ZU; Wahlmöglichkeit von Zulaufautomatik, Teilöffnung oder Tippsteuerung. Sicherheitseinrichtung 5 Stück selbstüberwachende, aktive Sicherheitskontaktleisten im Ruhestromprinzip, davon 2 Stück Torflügelvorder- bzw. Hinterseite, 2 Stück Führungssäule, Durchfahrtsseite, 1 Stück Führungssäule, hofseitiger Aufschiebebereich; 2 Stück Lichtschranken, getrennte Sender/Empfänger, reversierend im Zulauf. Befehlsgeräte 2 Stück Einbauschlüsseltaster in Industrieausführung AUF / HALT ZU bzw. AUF / NOT-HALT / ZU einbruchgeschützt außen bzw. innen in der Führungssäule montiert; Funksteuerung 1-Kanal, 433 MHz inkl. 1 Handsender. Zubehör hintere Auflaufrolle, Befestigungsmaterial mit Zulassung. Dokumentation Folgende Dokumente sind beizufügen: Fundamentplan, Bedienungsanleitung, Prüfbuch, EG-Konformitätserklärung nach EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), Leistungserklärung nach BauPVO EU 350/2011. Eine CE-Kennzeichnung der Toranlage ist vorzunehmen. Oberfläche: ( Aluminium pressblank ( Eloxiert E6/C-0 farblos, natur ( INOVA® Pulverbeschichtung mit UV-beständiger und glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung; Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Stahlteile (ggf. Führungssäule und Einlaufpfosten) hochwertig verzinkt mit INOVA® Doppel-Pulverbeschichtung bestehend aus Epoxy-Grundierung sowie UV-beständiger und glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung; Mindestkorrosionsschutzschichtstärke von ø160 μm, passend zur Torflügelfarbe. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Zackenleiste als Übersteigschutz auf dem Torflügeloberholm Hinweis: Bei der Verwendung von Zackenleisten besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko! Wir empfehlen diese erst ab einer Mindestbauhöhe von 1,80 m einzusetzen. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Verschleißschutzleiste, beidseitig am Oberholm angebracht zur Verhinderung von Laufspuren und zum Schutz der Beschichtung |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Reflektierendes Warnband rot/weiß beidseitig auf dem Unterholm, in ca. 50 cm Längen |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück U-Profil-Zaunanschluss für Drahtgeflecht- oder Gittermattenzäune ( an der Führungssäule außen ( am Einlaufpfosten außen Hinweis: Zaun im direkten Aufschiebebereich der Toranlage muss durchgreifsicher gem. DIN EN 13857 ausgeführt werden. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück zusätzliche Sicherheitskontaktleiste an der Führungssäule außen, zur Absicherung der Nebenschließkante, z. B. bei fehlendem oder abgewinkelt verlaufendem Zaun |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Blitzleuchte, Signalfarbe orange, 230V auf Führungssäule montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück LED-Rundumleuchte, Signalfarbe orange, 230V auf Führungssäule montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schutzkorb für Blitzleuchte/LED-Rundumleuchte, pulverbeschichtet, auf Führungssäule montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Funksteuerung in 4 Kanal-Ausführung, inkl. 1 Handsender, ermöglicht die direkte Ansteuerung der Befehle AUF / HALT / ZU |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück zusätzliche Handsender MINI, 433 MHz ( 2 Kanal ( 4 Kanal |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schlüsseltaster AUF / HALT / ZU vorgerichtet für 2ten Profilzylinder eingebaut in Führungssäule außen, Industrieausführung, einbruchgeschützt. Hinweis: Durch den Einsatz des 2. Profilzylinders kann ein weiterer Schließkreis z.B. für Feuerwehr, Versorgungsbetriebe, Wachpersonal bzw. für Teilöffnungsfunktion/Personenschlupf eingerichtet werden. Beschriftung des 2ten Schließkreises auf der Blende: ....................... |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Wochenzeitschaltuhr 1-Kanal, schaltet Automatikbetrieb ein/aus. Zur freien Programmierung von "Automatik" (Nachtbetrieb- automatisches Schließen nach jedem Öffnungsvorgang) bzw. "Tor offen" (Tagbetrieb); Betriebszeiten im wöchentlich wiederkehrenden Rhythmus. Um ungewollte Öffnungen an Feiertagen zu vermeiden, muss das erste Öffnen nach Ablauf der Automatikzeit durch einen manuellen Impuls, z. B. über Schlüsseltaster oder Funk erfolgen. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Induktionsschleifendetektor SD1, 1-Kanal; Steckmodul für INOVAMATIC 400-Steuerung; mit automatischem Abgleich und Nachjustierung, 4 Empfindlichkeitsstufen. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Induktionsschleife ( zur Verlegung unter Pflaster ( zur Verlegung in Asphalt Umfang: ......... m |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Gegensprechanlagen-Set Typ GAS 1-1, 1 Stück Außensprechstelle, 1 Stück Haussprechstelle und Trafo lose mitgeliefert zur bauseitigen Montage an der Führungssäule oder Einlaufpfosten |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Seitliche Personentür gem. separater Ausschreibungsposition |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Betonfundamente für vorstehende Schiebetoranlage gemäß Fundamentplan nach Herstellervorschrift einschl. Erdaushub, Schalung und Beton liefern und herstellen, einschließlich Lieferung und Einbau der für die elektrische Verkabelung erforderlichen Leerrohre. Verlegung der elektrischen Zu- und Schaltleitungen erfolgt bauseits. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Gesamtpreis ohne MwSt. |  |  |

# Text boxes

AT-ESSL/03.2014