# Freitragende Schiebetoranlage INOVA® INDUSTRIE Typ ETI (160/200/280)

# elektrisch betrieben, Totmannbetrieb

# bis 12,0 m Durchfahrtsbreite

| Pos. | Menge | Text / Beschreibung | Netto je Einheit | Netto- Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... | Stück freitragende INOVA® INDUSTRIE Schiebetoranlage Typ ETI (elektrisch betrieben, Totmannbetrieb) ohne Laufschiene in der Durchfahrt liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Lichte Durchfahrtsbreite (lD): ......... mm (bis. 12.000 mm) Torgesamthöhe inkl. ca. 100 mm Bodenfreiheit: ( 1.200 mm ( 1.600 mm ( 1.800 mm ( 2.000 mm ( 2.200 mm ( 2.400 mm ( ......... mm (1.000 mm .. 2.500 mm) Unterholmhöhe ( 160 mm (Antrieb INOVA® 160: 0,18 kW) (bis max. 8 m lichte Durchfahrt) ( 200 mm (Antrieb INOVA® 200: 0,37 kW) (bis max. 10 m lichte Durchfahrt) ( 280 mm (Antrieb INOVA® 280: 0,75 kW) (bis max. 12 m lichte Durchfahrt) Hinweis: die erforderliche Unterholmhöhe ist von der Größe der Toranlage, der Öffnungsfrequenz sowie besonderen Anforderung (z. B. Gewicht der Torfüllung, erforderliche Reserven) abhängig. So kann auch bei kleinerer Durchfahrtsbreite ein größerer Unterholm mit entsprechend stärkerem Antrieb erforderlich sein. Wir unterstützen Sie gerne bei der individuellen Spezifizierung. Öffnungsrichtung von außen gesehen nach ( rechts ( links ausgelegt für ( ø 40 Bewegungszyklen pro Tag (Normalausführung) ( ø ......... Bewegungszyklen pro Tag Torlaufgeschwindigkeit: min. 23 cm/sec TÜV Baumustergeprüft gem. DIN EN 13241-1 Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Torflügel Stahltorflügel mit Unterholm aus speziellem Doppeltrapezprofil, Unterholmdimension: ( 160er: 160 x 165 mm (bis max. 8 m lichte Durchfahrt) ( 200er: 200 x 165 mm (bis max. 10 m lichte Durchfahrt) ( 280er: 280 x 200 mm (bis max. 12 m lichte Durchfahrt) Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohren in statisch erforderlicher Dimensionierung; alle Profile verzinkt und unter Vorspannung verschweißt; Verschleißschutzleiste am Oberholm aus Aluminiumflachprofil; Spanneinrichtung in der Diagonalen zur Justierung der Vorspannung. Standardfüllung ( Stabfüllung 25 x 25 mm, max. lichter Stababstand 120 mm Sonderfüllung ( Doppelstabmatte 8 / 6 / 8 mm Maschung 50 x 200 mm ( Aluminiumblech 2 mm, außenseitig ( Aluminiumblech 2 mm, innen- und außenseitig ( Aluminiumlochblech 2 mm, außenseitig, Lochdurchmesser 10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte: 15 mm Führungssäule Stahl-Doppelsäule mit Grund- und Kopfplatte verschweißt; Außensäule QR 100 mm; Innensäule 300 x 200 mm als Schaltschrank (IP 54) ausgebildet, abschließbare Tür; 2 Stück obere Führungsrollen mit Doppelkugellagern im Fingerschutzgehäuse. Einlaufpfosten Stahl-Doppelpfosten, QR 100 mm, auf Grundplatte geschweißt, komplett feuerverzinkt, zur Dübelmontage mit höhenverstellbarem Einlauf und höhenverstellbarem Auflauf. Laufwerk wartungsfreie Rollenstation bestehend aus höhenverstellbarem Präzisionsrollenbock, 2 schweren Laufrollen mit dauergefetteten Kugellagern und 2 schweren, kugelgelagerten Führungsrollen. Antrieb wartungsarme INOVA® Antriebsstation, witterungs- und vandalismusgeschützt im Unterholm eingebaut; bestehend aus Quatro-Schneckengetriebemotor 400 V, Leistung: ( INOVA® 160: 0,18 kW ( INOVA® 200: 0,37 kW ( INOVA® 280: 0,75 kW mit 4 schweren Antriebsrädern; 4 Notlaufrollen und Stellgetriebe zur mechanischen Entriegelung bei Stromausfall; höhenverstellbarer Lagerbock mit Kugelgelenklager, selbstausrichtend. Andere Antriebssysteme z. B. über Zahnstange oder Gallkette werden nicht als gleichwertig anerkannt. Verriegelung durch selbsthemmendes Getriebe in den Endlagen und allen Zwischenstellungen. Steuerung Totmann Platinensteuerung mit robustem 400 V Leistungsteil; Steuerteil 24 V Schutzkleinspannung; allpoliger Hauptschalter; Anschlussmöglichkeiten für potentialfreie Befehlsgeräte, Rundumleuchte, Direktansteuerung von AUF / ZU. Befehlsgeräte 2 Stück Einbauschlüsseltaster in Industrieausführung AUF / ZU im Totmannbetrieb einbruchgeschützt außen und innen in der Führungssäule montiert. Zubehör hintere Auflaufrolle (ab 5 lichte Durchfahrt), Befestigungsmaterial mit Zulassung. Dokumentation Folgende Dokumente sind beizufügen: Fundamentplan, Bedienungsanleitung, Prüfbuch, TÜV-Baumusterprüfung gem. DIN EN 13241-1, EG-Konformitätserklärung nach EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Eine CE-Kennzeichnung der Toranlage ist vorzunehmen. Beschichtung INOVA® Doppel-Pulverbeschichtung bestehend aus Epoxy-Grundierung sowie UV-beständiger und glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung; Mindestkorrosionsschutzschichtstärke von ø160 μm Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) ( INOMETALLIC (silbergrau, zinkähnlich) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Anpassung des Schiebetores an eine Geländeneigung von außen gesehen ........% ( von rechts nach links fallend ( von links nach rechts fallend Fertigung des Torflügels als Raute, dass Ober- und Unterholm parallel zum Gelände verlaufen; alle Stäbe sind vertikal (senkrecht) verschweißt; 1 Stück Gefällebremse unsichtbar im Unterholm gegen freies Ausrauschen des Torflügels im Notbetrieb; Bremswirkung nur im Notbetrieb, hangabwärts. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Zackenleiste als Übersteigschutz auf dem Torflügeloberholm Hinweis: Bei der Verwendung von Zackenleisten besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko! Wir empfehlen diese erst ab einer Mindestbauhöhe von 1,80 m einzusetzen. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Reflektierendes Warnband rot/weiß beidseitig auf dem Unterholm, in ca. 50 cm Längen |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Zaunanschluss Universal für Drahtgeflecht- oder Gittermattenzäune ( an der Führungssäule außen ( am Einlaufpfosten außen |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Rundumleuchte, Signalfarbe orange, 230V auf Führungssäule montiert; motorisch betriebener Drehreflektor mit stationärer Leuchtquelle |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Blitzleuchte, Signalfarbe orange, 230V auf Führungssäule montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schutzkorb für Rundum-/Blitzleuchte, orange pulverbeschichtet, auf Führungssäule montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schlüsseltaster AUF / ZU vorgerichtet für 2ten Profilzylinder eingebaut in Führungssäule außen, Industrieausführung, einbruchgeschützt. Hinweis: Durch den Einsatz des 2. Profilzylinders kann ein weiterer Schließkreis z.B. für Feuerwehr, Versorgungsbetriebe, Wachpersonal eingerichtet werden. Beschriftung des 2ten Schließkreises auf der Blende: ....................... |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Sanftanlaufsystem INOSTART SA-400V zur gleichmäßigen Beschleunigung des Torflügels und damit Reduzierung des Belastung für die Antriebseinheit. Hinweis: Wir empfehlen den Einbau ab einer Torgröße von 10m lD oder bei mehr als 60 Lastwechseln (Öffnungen und Schließungen) pro Tag. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Seitliche Personentür gem. separater Ausschreibungsposition |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Betonfundamente für vorstehende Schiebetoranlage gemäß Fundamentplan nach Herstellervorschrift einschl. Erdaushub, Schalung und Beton liefern und herstellen, einschließlich Lieferung und Einbau der für die elektrische Verkabelung erforderlichen Leerrohre. Verlegung der elektrischen Zu- und Schaltleitungen erfolgt bauseits. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Gesamtpreis, ohne MwSt. |  |  |

Weitere Extraausstattungen oder Sonderausführungen sind möglich.

Wir beraten Sie gerne bei der individuellen Konfiguration Ihrer INOVA®-Schiebetor-Anlage.

Für INOVA Industrie Schiebetore Typ ETI über 12 m lichte Durchfahrtsbreite gibt es ein eigenes Muster-Leistungsverzeichnis.

# Text boxes

AT-ETI/03.2011