# Freitragende Schiebetoranlage INOVA® STANDARD Typ ETS

# elektrisch betrieben, Totmannbetrieb

# bis 9,0 m Durchfahrtsbreite

| Pos. | Menge | Text / Beschreibung | Netto je Einheit | Netto- Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... | Stück freitragende INOVA® STANDARD Schiebetoranlage Typ ETS (elektrisch betrieben, Totmannbetrieb) ohne Laufschiene in der Durchfahrt liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Lichte Durchfahrtsbreite: ( 3.000 mm ( 3.500 mm ( 4.000 mm ( 4.500 mm ( 5.000 mm ( 5.500 mm ( 6.000 mm ( 6.500 mm ( 7.000 mm ( 7.500 mm ( 8.000 mm ( 8.500 mm ( 9.000 mm Torgesamthöhe inkl. ca. 100 mm Bodenfreiheit: ( 1.600 mm ( 1.800 mm ( 2.000 mm ( ........ mm (1.000 mm .. 2.000 mm) Öffnungsrichtung von außen gesehen nach ( rechts ( links ausgelegt für ø 20 Bewegungszyklen pro Tag Torlaufgeschwindigkeit: min. 21 cm/sec TÜV Baumustergeprüft gem. DIN EN 13241-1 Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Torflügel Stahltorflügel mit Unterholm aus speziellem Doppeltrapezprofil, Dimension: 160 x 165 mm (bis 7 m lichte Durchfahrt) bzw. 200 x 165 mm (ab 7,5 m lichte Durchfahrt); Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohren in statisch erforderlicher Dimensionierung; alle Profile verzinkt und unter Vorspannung verschweißt. Standardfüllung ( Stabfüllung 25 x 25 mm, max. lichter Stababstand 120 mm Sonderfüllung ( Doppelstabmatte 8 / 6 / 8 mm Maschung 50 x 200 mm Führungssäule Aluminium-Doppelsäule auf verzinkter Grundplatte montiert; Innensäule als Schaltschrank ausgebildet mit abschließbarer Tür; 2 Stück obere Führungsrollen mit Doppelkugellagern im Fingerschutzgehäuse. Einlaufpfosten Stahl-Doppelpfosten, QR 100 mm, auf Grundplatte geschweißt, komplett feuerverzinkt, zur Dübelmontage mit höhenverstellbarem Einlauf und höhenverstellbarem Auflauf. Laufwerk wartungsfreie Rollenstation bestehend aus höhenverstellbarem Präzisionsrollenbock, 2 schweren Laufrollen mit dauergefetteten Kugellagern und 2 schweren, kugelgelagerten Führungsrollen. Antrieb wartungsarme INOVA® Antriebsstation, witterungs- und vandalismusgeschützt im Unterholm eingebaut; bestehend aus Quatro-Schneckengetriebemotor 400 V, Leistung 0,18 kW (bis 7 m lichte Durchfahrt) bzw. 0,37 kW (ab 7,5 m lichte Durchfahrt) mit 4 schweren Antriebsrädern; 4 Notlaufrollen und Stellgetriebe zur mechanischen Entriegelung bei Stromausfall; höhenverstellbarer Lagerbock mit Kugelgelenklager, selbstausrichtend. Andere Antriebssysteme z. B. über Zahnstange oder Gallkette können nicht als gleichwertig anerkannt werden. Verriegelung durch selbsthemmendes Getriebe in den Endlagen und allen Zwischenstellungen. Steuerung Totmann Platinensteuerung mit robustem 400 V Leistungsteil; Steuerteil 24 V Schutzkleinspannung; allpoliger Hauptschalter; Anschlussmöglichkeiten für potentialfreie Befehlsgeräte, Rundumleuchte, Direktansteuerung von AUF / ZU. Befehlsgeräte 2 Stück Einbauschlüsseltaster in Industrieausführung AUF / ZU im Totmannbetrieb einbruchgeschützt außen und innen in der Führungssäule montiert. Zubehör hintere Auflaufrolle (ab 5 lichte Durchfahrt), Befestigungsmaterial mit Zulassung. Dokumentation Folgende Dokumente sind beizufügen: Fundamentplan, Bedienungsanleitung, Prüfbuch, TÜV-Baumusterprüfung gem. DIN EN 13241-1, EG-Konformitätserklärung nach EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Eine CE-Kennzeichnung der Toranlage ist vorzunehmen. Beschichtung INOVA® Doppel-Pulverbeschichtung bestehend aus Epoxy-Grundierung sowie UV-beständiger und glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung; Mindestkorrosionsschutzschichtstärke von ø160 μm Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) ( INOMETALLIC (silbergrau, zinkähnlich) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Zackenleiste als Übersteigschutz auf dem Torflügeloberholm Hinweis: Bei der Verwendung von Zackenleisten besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko! Wir empfehlen diese erst ab einer Mindestbauhöhe von 1,80 m einzusetzen. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Verschleißschutzleiste, beidseitig am Oberholm angebracht zur Verhinderung von Laufspuren und zum Schutz der Beschichtung |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Zaunanschluss Universal für Drahtgeflecht- oder Gittermattenzäune ( an der Führungssäule außen ( am Einlaufpfosten außen |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Blitzleuchte, Signalfarbe orange, 230V auf Führungssäule montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schutzkorb für Blitzleuchte, orange pulverbeschichtet, auf Führungssäule montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schlüsseltaster AUF / ZU vorgerichtet für 2ten Profilzylinder eingebaut in Führungssäule außen, Industrieausführung, einbruchgeschützt. Hinweis: Durch den Einsatz des 2. Profilzylinders kann ein weiterer Schließkreis z.B. für Feuerwehr, Versorgungsbetriebe oder Wachpersonal eingerichtet werden. Beschriftung des 2ten Schließkreises auf der Blende: ....................... |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Gegensprechanlagen-Set Typ GAS 1-1, 1 Stück Außensprechstelle, 1 Stück Haussprechstelle und Trafo lose mitgeliefert zur bauseitigen Montage an der Führungssäule oder Einlaufpfosten |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Seitliche Personentür gem. separater Ausschreibungsposition |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Betonfundamente für vorstehende Schiebetoranlage gemäß Fundamentplan nach Herstellervorschrift einschl. Erdaushub, Schalung und Beton liefern und herstellen, einschließlich Lieferung und Einbau der für die elektrische Verkabelung erforderlichen Leerrohre. Verlegung der elektrischen Zuleitungen erfolgt bauseits. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Gesamtpreis ohne MwSt. |  |  |

# Text boxes

AT-ETS/03/2011