# Freitragende Schiebetoranlage INOVA® INDUSTRIE Typ MI

# manuell betrieben

# bis 12,0 m Durchfahrtsbreite

| Pos. | Menge | Text / Beschreibung | Netto je Einheit | Netto- Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... | Stück freitragende INOVA® INDUSTRIE Schiebetoranlage Typ MI (manuell) ohne Laufschiene in der Durchfahrt liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Lichte Durchfahrtsbreite (lD): ......... mm (bis. 12.000 mm) Torgesamthöhe inkl. ca. 100 mm Bodenfreiheit: ( 1.200 mm ( 1.600 mm ( 1.800 mm ( 2.000 mm ( 2.200 mm ( 2.400 mm ( ......... mm (1.000 mm .. 2.500 mm) Unterholmhöhe ( 160 mm (bis max. 8 m lichte Durchfahrt) ( 200 mm (bis max. 10 m lichte Durchfahrt) ( 280 mm (bis max. 12 m lichte Durchfahrt) Hinweis: die erforderliche Unterholmhöhe ist von der Größe der Toranlage sowie besonderen Anforderung (z. B. Gewicht der Torfüllung, erforderliche Reserven) abhängig. So kann auch bei kleinerer Durchfahrtsbreite ein größerer Unterholm mit entsprechend stärkerem Antrieb erforderlich sein. Wir unterstützen Sie gerne bei der individuellen Spezifizierung. Warnhinweis für Tore ab 10 m lichte Durchfahrt: Wegen des enormen Torgewichtes und auftretender Windlasten ist diese Torgröße nur bedingt für manuelle Bedienung geeignet. Wir empfehlen dringend die Verwendung eines E-Antriebes. Öffnungsrichtung von außen gesehen nach ( rechts ( links TÜV Baumustergeprüft gem. DIN EN 13241-1 Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Torflügel Stahltorflügel mit Unterholm aus speziellem Doppeltrapezprofil, Unterholmdimension: ( 160er: 160 x 165 mm (bis max. 8 m lichte Durchfahrt) ( 200er: 200 x 165 mm (bis max. 10 m lichte Durchfahrt) ( 280er: 280 x 200 mm (bis max. 12 m lichte Durchfahrt) Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohren in statisch erforderlicher Dimensionierung; alle Profile verzinkt und unter Vorspannung verschweißt; Verschleißschutzleiste am Oberholm aus Aluminiumflachprofil; Spanneinrichtung in der Diagonalen zur Justierung der Vorspannung. Standardfüllung ( Stabfüllung 25 x 25 mm, max. lichter Stababstand 120 mm Sonderfüllung ( Doppelstabmatte 8 / 6 / 8 mm Maschung 50 x 200 mm ( Aluminiumblech 2 mm, außenseitig ( Aluminiumblech 2 mm, innen- und außenseitig ( Aluminiumlochblech 2 mm, außenseitig, Lochdurchmesser 10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte: 15 mm Führungspfosten Stahl-Doppelpfosten QR 100 mm, auf Grundplatte geschweißt, komplett feuerverzinkt, zur Dübelmontag; 2 Stück obere Führungsrollen mit Doppelkugellagern im Fingerschutzgehäuse. Einlaufpfosten Stahl-Doppelpfosten, QR 100 mm, auf Grundplatte geschweißt, komplett feuerverzinkt, zur Dübelmontage mit höhenverstellbarem Einlauf und höhenverstellbarem Auflauf. Laufwerk 2 Stück wartungsfreie Rollenstationen jeweils bestehend aus höhenverstellbarem Präzisionsrollenbock, 2 schweren Laufrollen mit dauergefetteten Kugellagern und 2 schweren, kugelgelagerten Führungsrollen. Verriegelung in der „Geschlossen“-Position mittels Einsteck-Riegelschloss, in Zwischenstellungen mit Überwurfriegel (abschließbar). Zubehör hintere Auflaufrolle (ab 5 lichte Durchfahrt), Befestigungsmaterial mit Zulassung. Beschichtung INOVA® Doppel-Pulverbeschichtung bestehend aus Epoxy-Grundierung sowie UV-beständiger und glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung; Mindestkorrosionsschutzschichtstärke von ø160 μm Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) ( INOMETALLIC (silbergrau, zinkähnlich) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Zackenleiste als Übersteigschutz auf dem Torflügeloberholm Hinweis: Bei der Verwendung von Zackenleisten besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko! Wir empfehlen diese erst ab einer Mindestbauhöhe von 1,80 m einzusetzen. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Reflektierendes Warnband rot/weiß beidseitig auf dem Unterholm, in ca. 50 cm Längen |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Zaunanschluss Universal für Drahtgeflecht- oder Gittermattenzäune ( an der Führungssäule außen ( am Einlaufpfosten außen |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Seitliche Personentür gem. separater Ausschreibungsposition |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Betonfundamente für vorstehende Schiebetoranlage gemäß Fundamentplan nach Herstellervorschrift einschl. Erdaushub, Schalung und Beton liefern und herstellen. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Gesamtpreis, ohne MwSt. |  |  |

Weitere Extraausstattungen oder Sonderausführungen sind möglich.

Wir beraten Sie gerne bei der individuellen Konfiguration Ihrer INOVA®-Schiebetor-Anlage.

# Text boxes

AT-MI/03.2011