# Freitragende Schiebetoranlage INOVA® TELESKOP Typ TESI (200/280/400)

# elektrisch betrieben mit Sicherheitseinrichtung

| Pos. | Menge | Text / Beschreibung | Netto je Einheit | Netto- Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... | Stück freitragende INOVA® TELESKOP Schiebetoranlage Typ TESI (elektrisch betrieben, mit Sicherheitseinrichtung für Automatikbetrieb) ohne Laufschiene in der Durchfahrt liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Lichte Durchfahrtsbreite (lD): ......... mm (max. 16.000 mm) Torgesamthöhe inkl. ca. 100 mm Bodenfreiheit: ( 1.200 mm ( 1.600 mm ( 1.800 mm ( 2.000 mm ( 2.200 mm ( 2.400 mm ( ......... mm (1.000 mm .. 2.500 mm) Unterholmhöhe ( 200 mm (Antrieb INOVA® 200: 0,37 kW) (bis max. 10 m lichte Durchfahrt) ( 280 mm (Antrieb INOVA® 280: 0,75 kW) (bis max. 11 m lichte Durchfahrt) ( 400 / 280 mm (Antrieb INOVA® 280: 0,75 kW) (bis max. 16 m lichte Durchfahrt) Öffnungsrichtung von außen gesehen nach ( rechts ( links ausgelegt für ( ø 40 Bewegungszyklen pro Tag (Normalausführung) ( ø ......... Bewegungszyklen pro Tag Torlaufgeschwindigkeit: min. 23 cm/sec Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Torflügel 3 Stück Stahltorflügel mit Unterholm aus speziellem Doppeltrapezprofil. Äußere Torflügel als Tragkonstruktion miteinander verbunden. Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohren in statisch erforderlicher Dimensionierung; alle Profile verzinkt und unter Vorspannung verschweißt; Verschleißschutzleiste am Oberholm aus Aluminiumflachprofil; Spanneinrichtung in der Diagonalen zur Justierung der Vorspannung. Edelstahl Umlenk-Rollenmechanik inklusive Edelstahl-Drahtseil Füllung: Die Torflügelfüllung muss gemäß DIN EN ISO 13857 durchgreifsicher sein ( Doppelstabmatte Typ 8/6/8 Maschenweite 25 x 200 mm. ( Aluminiumblech 2 mm, einseitig ( Aluminiumlochblech 2 mm, einseitig, Lochdurchmesser 10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte: 15 mm Führungssäule Stahl-Doppelsäule mit Grund- und Kopfplatte verschweißt; Außensäule RR 150/100 mm; Innensäule 300 x 200 mm als Schaltschrank (IP 54) ausgebildet, abschließbare Tür; 2 Stück obere Führungsrollen mit Doppelkugellagern im Fingerschutzgehäuse. Einlaufpfosten Stahl-Doppelpfosten, RR 150/100 mm, auf Grundplatte geschweißt, komplett feuerverzinkt, zur Dübelmontage mit höhenverstellbarem Einlauf und höhenverstellbarem Auflauf. Laufwerk wartungsfreie Rollenstationen bestehend aus höhenverstellbarem Präzisionsrollenbock, je 2 schweren Laufrollen mit dauergefetteten Kugellagern und 2 schweren, kugelgelagerten Führungsrollen. Antrieb wartungsarme INOVA® Antriebsstation, witterungs- und vandalismusgeschützt im Unterholm eingebaut; bestehend aus Quatro-Schneckengetriebemotor 400 V, Leistung: ( INOVA® 200: 0,37 kW ( INOVA® 280: 0,75 kW mit 4 schweren Antriebsrädern; 4 Notlaufrollen und Stellgetriebe zur mechanischen Entriegelung bei Stromausfall; höhenverstellbarer Lagerbock mit Kugelgelenklager, selbstausrichtend. Die Einhaltung der maximal zulässigen Schließkräfte gem. DIN EN 12453 und DIN EN 12445 bei vorgenannter Schließgeschwindigkeit ist nachzuweisen. Verriegelung durch selbsthemmendes Getriebe in den Endlagen und allen Zwischenstellungen. Steuerung Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPSS, mit integriertem Leistungsteil 400 V. EPROM gestützte Platinensteuerung, Steuerspannung 24 V; für komplexe Steuerungsaufgaben im Vollautomatikbetrieb; integrierte Personenschlupffunktion, Zulaufautomatik mit einstellbarer Vorwarnzeit und Laufzeitbegrenzung.18 werkseitig frei programmierbare Eingänge, 6 Ausgänge. Frequenzumrichter FU-400V, 1,5 KW mit integriertem Netzfilter. Zur Be- und Entschleunigung der Toranlage. Der Torflügel wird aus den Endstellungen auf seine maximale Geschwindigkeit kontinuierlich beschleunigt (Sanftanlauf-Funktion) und vor dem Erreichen der Endstellungen gezielt gebremst (Sanftstop-Funktion). Anschlussspannung: 230V. Sicherheitseinrichtung 9 Stück selbstüberwachende (aktive) Sicherheitskontaktleisten im Ruhestromprinzip, davon je 2 Stück an den Torflügelvorderkanten der äußeren Torflügel und 1 Stück an der Torflügelvorderkante des mittleren Torflügels, 2 Stück an der Führungssäule druchfahrtsseitig und 2 Stück an der Führungssäule rückseitig, 2 Stück Lichtschranken, getrennte Sender/Empfänger, reversierend im Zulauf. Befehlsgeräte 2 Stück Einbauschlüsseltaster in Industrieausführung AUF / HALT ZU bzw. AUF / NOT-HALT / ZU einbruchgeschützt außen bzw. innen in der Führungssäule montiert; Funksteuerung 1-Kanal, 434 MHz inkl. 1 Handsender. Zubehör hintere Auflaufrolle, Befestigungsmaterial mit Zulassung. Dokumentation Folgende Dokumente sind beizufügen: Fundamentplan, Bedienungsanleitung, Prüfbuch, EG-Konformitätserklärung nach EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Beschichtung INOVA® Doppel-Pulverbeschichtung bestehend aus Epoxy-Grundierung sowie UV-beständiger und glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung; Mindestkorrosionsschutzschichtstärke von ø160 μm Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) ( INOMETALLIC (silbergrau, zinkähnlich) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Sicherheitshinweise: Die Verwendung von Übersteigschutz, z.B. Zackenleiste, ist bei Teleskoptoren generell nicht zulässig. Der rückseitige Aufschiebebereich der Toranlage muss komplett, auf der Innen- und Außenseite mit durchgreifsicherem Zaun gem. DIN EN 13857 ausgeführt werden (typischerweise Doppelstabgitter, Maschenweite 25/200 mm). |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Zaunanschluss Universal für Drahtgeflecht- oder Gittermattenzäune ( an der Führungssäule außen ( am Einlaufpfosten außen |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Reflektierendes Warnband rot/weiß beidseitig auf dem Unterholm, in ca. 50 cm Längen |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Rundumleuchte, Signalfarbe orange, 230V auf Führungssäule montiert; motorisch betriebener Drehreflektor mit stationärer Leuchtquelle |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Blitzleuchte, Signalfarbe orange, 230V auf Führungssäule montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schutzkorb für Rundum-/Blitzleuchte, orange pulverbeschichtet, auf Führungssäule montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Funksteuerung in 4 Kanal-Ausführung, inkl. 1 Handsender, ermöglicht die direkte Ansteuerung der Befehle AUF / HALT / ZU |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück zusätzliche Handsender MIDI, 434 MHz ( 1 Kanal ( 4 Kanal |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schlüsseltaster AUF / HALT / ZU vorgerichtet für 2ten Profilzylinder eingebaut in Führungssäule außen, Industrieausführung, einbruchgeschützt. Hinweis: Durch den Einsatz des 2. Profilzylinders kann ein weiterer Schließkreis z.B. für Feuerwehr, Versorgungsbetriebe, Wachpersonal bzw. für Teilöffnungsfunktion/Personenschlupf eingerichtet werden. Beschriftung des 2ten Schließkreises auf der Blende: ....................... |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück GSM-Mobilfunksteuerung Typ INOMOBIL-Control 2.0 Öffnung der Toranlage durch telefonische Anwahl (Rufnummernübermittlung); Hinterlegung von bis zu 1.000 Rufnummern; zeitliche Begrenzung der Zugangsberechtigung möglich; Software zur Programmierung der Zugangsberechtigungen SIM Karte / Mobilfunkvertrag erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Wochenzeitschaltuhr 1-Kanal, schaltet Automatikbetrieb ein/aus. Zur freien Programmierung von "Automatik" (Nachtbetrieb- automatisches Schließen nach jedem Öffnungsvorgang) bzw. "Tor offen" (Tagbetrieb); Betriebszeiten im wöchentlich wiederkehrenden Rhythmus. Um Fehlfunktionen an Feiertagen zu vermeiden, muss das erste Öffnen nach Ablauf der Automatikzeit durch einen manuellen Impuls, z. B. über Schlüsseltaster oder Funk erfolgen. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Jahreszeitschaltuhr 1-Kanal, schaltet Automatikbetrieb ein/aus. Zur freien Programmierung von "Automatik" (Nachtbetrieb- automatisches Schließen nach jedem Öffnungsvorgang) bzw. "Tor offen" (Tagbetrieb); Betriebszeiten im wöchentlich wiederkehrenden Rhythmus. Feiertage oder Betriebsurlaub können programmiert werden. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Induktionsschleifendetektor 2-Kanal; Steckmodul für INOFLEX-Steuerung; Auswertung von bis zu zwei Induktionsschleifen, je 3 Empfindlichkeitsstufen; werkseitig sind die Funktionen Öffnen - Sichern und Sichern – Schließen vorgesehen. Andere Funktionen auf Anfrage. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Induktionsschleife ( zur Verlegung unter Pflaster ( zur Verlegung in Asphalt Umfang: ......... m |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Anschluss an die bauseitige Brandmeldezentrale Vorrichtung der Steuerung, dass die Toranlage bei Auslösen der Brandmeldezentrale öffnet und erst nach Rücksetzen der Brandmeldezentrale wieder geschlossen werden kann. Voraussetzung ist ein potentialfreier Öffner-Kontakt der Brandmeldezentrale. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Seitliche Personentür gem. separater Ausschreibungsposition |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Gesamtpreis, ohne MwSt. |  |  |

# Text boxes

AT-ESI/03.2011