# Doppelstabgitterzaun INOVA® STANDARD

| Pos. | Menge | Text / Beschreibung | Netto je Einheit | Netto- Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... | lfd. m Doppelstabgitterzaun INOVA® Standard liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Gitterhöhe: ( 606 mm ( 1606 mm ( 806 mm ( 1830 mm ( 1006 mm ( 2030 mm ( 1206 mm ( 2230 mm ( 1406 mm ( 2430 mm Pfosten Typ INOVA® PS: Bestehend aus werksneuen Rechteckstahlrohren, Abmessung 60 x 40 x 2 mm, gemäß statischem Nachweis. Pfostenprofil auf der schmalen Seite mit Distanzhaltern und eingezogenen Gewindeniethülsen zur Aufnahme der Verschraubung, werkseitig bestückt. Befestigung der Gitterelemente erfolgt mittels gekröpften Edelstahl-Klemmelementen und Innensechskantschrauben, M8, SW 5,5 mm in Edelstahlausführung als Demontageschutz. Pfostenabschluss durch Kunststoff-Abdeckkappe; Doppelstabgitter Typ INOVA® DS: Bestehend aus waagerecht doppelt gegenüberliegend verlaufenden und senkrecht einfach verlaufenden Stäben, die im Kreuzverbund miteinander punktgeschweißt sind. Bis zu einer Nennhöhe von 1.600 mm schließen die senkrechten Stäbe beidseitig bündig mit den waagerechten Doppelstäben ab. Ab einen Nennhöhe von 1.800 mm weisen die senkrechten Stäbe einseitig einen stumpfen Überstand von ca. 22 mm auf. Die Gitter sind nach dem Schweißen nach DIN EN ISO 1461 im Tauchverfahren feuerverzinkt. Stab-( horizontal: 6 mm; Stab-( vertikal: 5 mm Teilung (horizontal x vertikal): 50 x 200 mm. Korrosionsschutz: ( Feuerverzinkung im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461 ( maximaler Korrosionsschutz durch Kombination aus hochwertiger Verzinkung aller Metallteile und zusätzlicher INOVA® -Pulverbeschichtung. Durch die Pulverbeschichtung mit Polyesterpulver wird eine maximale Witterungs-/UV-Beständigkeit und hohe Schlag- und Kratzfestigkeit erzielt. Standardfarben nach Wahl des AG: ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL Standardfarbe Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Ausführung: Die Pfosten sind im Achsabstand von ca. 2,52 m in Betoneinzelfundamente der Abmessung Ø 30 x 80 cm frostfrei in Beton C25/30 bei Bodenklasse 3-4 nach DIN 18800 höhen-, lot- und fluchtgerecht zu versetzen. Der Fundamentaushub wird in die Zaunflucht einplaniert oder im Container gelagert. Die Gestellung des Containers und die Entsorgung des Materials erfolgen bauseits. Die Zaunflucht ist bauseits freigemacht, geebnet und eingemessen. Die Gitter werden mittels gekröpfter Edelstahl-Klemmelementen und Edelstahlschrauben im Bereich der waagerecht verlaufenden Stäbe mit dem Pfosten verschraubt. Die Verschraubung erfolgt dabei außenseitig durch die am Pfosten vormontierten Distanzhalter. Die Montageanleitung der Firma Berlemann Torbau GmbH ist genau einzuhalten. Nachbesserung des Korrosionsschutzes: Schnittkanten bei Passstücken (z.B. bei Eckausbildungen, End-/ oder Anschlusspunkten) werden kalt geschnitten, entgratet und durch eine Zinkstaub-Beschichtung versiegelt. Bei farblich beschichteten Elementen werden die Schnittkanten zusätzlich mit einer Kunststofffarbe ausgebessert. Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass regional unterschiedliche Richtlinien der Gemeindeunfall-Versicherungsverbände einzuhalten sind. Bei Schulen und Kindergärten dürfen Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2 m keine spitzen, scharfkantigen und hervorspringenden Teile aufweisen. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | lfd. m Zulage für Sonderfarbe Farbton in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: .........., Bezeichnung: ......................... |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | lfd. m Zulage für Effektfarbe Farbton in Anlehnung an Effektfarben wie Metallicfarben (ähnlich RAL 9006, RAL 9007), Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben (ähnlich DB 701, DB 702, DB 703) Kennung: ........................., Bezeichnung: ......................... |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Zulage für zusätzliche Zwischen-/Endpfosten Lieferung und Montage zusätzlicher Zwischen- oder Endpfosten inkl. ggf. Herstellung von Passfeldern und Nachbesserung des Korrosionsschutzes bei Beschädigung. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Zulage für Eckausbildungen mit Eckpfosten Herstellung einer 90°-Eckausbildung mit Eckpfosten, zweiseitig mit Distanzhaltern zur Aufnahme der Doppelstabgitter, werkseitig bestückt; inkl. ggf. Herstellung von Passfeldern und Nachbesserung des Korrosionsschutzes bei Beschädigung. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Zulage für Eckausbildungen mit Eckverbindern Herstellung einer Eckausbildung in beliebigem Winkel inkl. ggf. Herstellung von Passfeldern und Nachbesserung des Korrosionsschutzes bei Beschädigung. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Zulage für Montage der Zaunanlage im Gefälle Geländeneigungen bis ca. 8%; Anpassung an die Geländeneigung durch Abtreppungen bis 200 mm pro Zaunelement. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Zulage für Montage der Zaunanlage in starkem Gefälle Geländeneigungen größer 8% (z.B. Böschungen, Gräben); Lieferung und Montage zusätzlicher Zwischenpfosten inkl. ggf. Herstellung von Passfeldern und Nachbesserung des Korrosionsschutzes. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  |  | Doppelstabgittervarianten: |  |  |
|  | ............ | lfd. m Zulage für bleistiftartig angespitzte Überstände |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | lfd. m Zulage Abwinkelung Doppelstabgitter unter 45° ( abgewinkelte Länge ca. 200 mm ( abgewinkelte Länge ca. 400 mm |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m |  |  |
|  |  | Zaunpfostenvarianten |  |  |
|  | ............ | lfd. m Pfosten mit Bodeneinstandsverlängerung ( Verlängerung um 200 mm ( Verlängerung um 400 mm |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | lfd. m Zulage für Übersteigschutz bestehend aus Pfostenverlängerung vorgerichtet zur Aufnahme von ( 1 Reihe Stacheldraht (Verlängerung um ca. 200 mm). ( 2 Reihen Stacheldraht (Verlängerung um ca. 200 mm). ( 3 Reihen Stacheldraht (Verlängerung um ca. 400 mm). Stacheldraht feuerverzinkt, 2-drähtig, 4-spitzig, eng besetzt in einem Reihenabstand von ca. 100 mm mit feuerverzinkten Drahtspannern fachgerecht am Zaunpfosten zu montieren. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | lfd. m Zulage für Übersteigschutz (Stacheldraht) bestehend aus einseitigem Ausleger; Auslegerprofil 40 x 40 mm unter 45° ( nach innen/entgegen der Montageseite der Gitter weisend ( nach außen/zur Montageseite der Gitter weisend mit Pfosten verschweißt; vorgerichtet zur Aufnahme von ( 2 Reihen Stacheldraht (Auslegerlänge ca. 200 mm). ( 3 Reihen Stacheldraht (Auslegerlänge ca. 300 mm). Stacheldraht feuerverzinkt, 2-drähtig, 4-spitzig, eng besetzt in einem Reihenabstand von ca.100 mm mit feuerverzinkten Drahtspannern fachgerecht am Zaunpfosten zu montieren. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | lfd. m Zulage für Übersteigschutz (Doppelstabgitter, abgewinkelt) bestehend aus einseitigem Ausleger; Auslegerprofil 40 x 40 mm unter 45° ( nach innen/entgegen der Montageseite der Gitter weisend ( nach außen/zur Montageseite der Gitter weisend mit Pfosten verschweißt. Ausleger mit Distanzhalter und eingezogenen Gewindeniethülsen zur Aufnahme der Verschraubung werkseitig bestückt. Länge Ausleger passend zur abgewinkelten Länge des Gitters: ( Länge 200 mm (1 Stück Distanzhalter) ( Länge 400 mm (2 Stück Distanzhalter) Die Befestigung der Gitter auf dem Ausleger erfolgt mittels Edelstahlschraube und Edelstahl-Klemmelement. Der Zaunverlauf ist dem Gelände folgend zu montieren, um eine durchgehende Verbindung der abgewinkelten Gitter sicherzustellen. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | lfd. m Zulage für Übersteigschutz bestehend aus beidseitigem, Y-förmigen Ausleger; Auslegerprofile 40 x 40 mm unter 45° nach innen und außen mit Pfosten verschweißt; vorgerichtet zur Aufnahme von ( 2 Reihen Stacheldraht (Auslegerlänge ca. 200 mm). ( 3 Reihen Stacheldraht (Auslegerlänge ca. 300 mm). Stacheldraht, feuerverzinkt, 2-drähtig, 4-spitzig, eng besetzt in einem Reihenabstand von ca. 100 mm mit feuerverzinkten Drahtspannern fachgerecht am Ausleger zu montieren. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Zulage für Zaunpfosten vorgerichtet zur Dübelmontage ( Abmessung 120 x 120 x 8 mm ( Abmessung 140 x 140 x 8 mm ( Winkelplatte |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Gesamtpreis ohne MwSt. |  |  |

# Text boxes

AT-PS_DS/10.2015