# Schrankenanlage INOVA® INDUSTRIE Typ SAI

| Pos. | Menge | Text / Beschreibung | Netto je Einheit | Netto- Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... | Stück INOVA® INDUSTRIE Schrankenanlage Typ SAI 2.500 (elektrisch betrieben) liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Sperrbreite: ( 2.280 mm ( ......... mm (max. 2.280 mm) Baumaufnahme: einseitig, rechts/links verwendbar Laufzeit: 1,4 sec. Einschaltdauer: 100% ED Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Gehäuse selbsttragendes Aluminiumgehäuse B/T/H 350 x 300 x 1.100 mm, mit abschließbarer Tür, pulverbeschichtet in glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Antrieb wartungsarmer Motor, Leistung: 0,37kW mit Schneckengetriebe, Einschaltdauer: 100% ED Schrankenmechanik Mechanik verzinkt, Endlagendämpfung durch sinusförmigen Bewegungsablauf, Selbsthemmung der geschlossenen Schranke, Notentriegelung durch Zughebel im Schrankengehäuse, Schrankenmechanik durch Lastbegrenzungsverschraubung gegen Vandalismus geschützt. Steuerung Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPSS, mit integriertem Leistungsteil 400 V, EPROM gestützte Platinensteuerung, Steuerspannung 24 V; für komplexe Steuerungsaufgaben im Vollautomatikbetrieb; Zulaufautomatik mit einstellbarer Vorwarnzeit und Laufzeitbegrenzung.18 werkseitig frei programmierbare Eingänge, 6 Ausgänge Schrankenbaum Flachbaum aus Aluminium links/rechts aufsteckbar, 100 x 25 x 2.500mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante, befestigt mit Kunststoffschrauben als Soll-Bruchstellen bei horizontaler Gewalteinwirkung. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | .......... | Stück INOVA® INDUSTRIE Schrankenanlage Typ SAI 3.000 (elektrisch betrieben) liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Sperrbreite: ( 2.780 mm ( ......... mm (max. 2.780 mm) Baumaufnahme: einseitig, rechts/links verwendbar Laufzeit: 2,3 sec. Einschaltdauer: 100% ED Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Gehäuse selbsttragendes Aluminiumgehäuse B/T/H 350 x 300 x 1.100 mm, mit abschließbarer Tür, pulverbeschichtet in glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Antrieb wartungsarmer Motor, Leistung: 0,25kW mit Schneckengetriebe, Einschaltdauer: 100% ED Schrankenmechanik Mechanik verzinkt, Endlagendämpfung durch sinusförmigen Bewegungsablauf, Selbsthemmung der geschlossenen Schranke, Notentriegelung durch Zughebel im Schrankengehäuse, Schrankenmechanik durch Lastbegrenzungsverschraubung gegen Vandalismus geschützt. Steuerung Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPSS, mit integriertem Leistungsteil 400 V, EPROM gestützte Platinensteuerung, Steuerspannung 24 V; für komplexe Steuerungsaufgaben im Vollautomatikbetrieb; Zulaufautomatik mit einstellbarer Vorwarnzeit und Laufzeitbegrenzung.18 werkseitig frei programmierbare Eingänge, 6 Ausgänge Schrankenbaum Flachbaum aus Aluminium links/rechts aufsteckbar, 100 x 25 x 3.000mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante, befestigt mit Kunststoffschrauben als Soll-Bruchstellen bei horizontaler Gewalteinwirkung. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | .......... | Stück INOVA® INDUSTRIE Schrankenanlage Typ SAI 4.000 (elektrisch betrieben) liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Sperrbreite: ( 3.780 mm ( ......... mm (max. 3.780 mm) Baumaufnahme: einseitig, rechts/links verwendbar Laufzeit: 3,2 sec. Einschaltdauer: 100% ED Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Gehäuse selbsttragendes Aluminiumgehäuse B/T/H 350 x 300 x 1.100 mm, mit abschließbarer Tür, pulverbeschichtet in glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Antrieb wartungsarmer Motor, Leistung: 0,26kW mit Schneckengetriebe, Einschaltdauer: 100% ED Schrankenmechanik Mechanik verzinkt, Endlagendämpfung durch sinusförmigen Bewegungsablauf, Selbsthemmung der geschlossenen Schranke, Notentriegelung durch Zughebel im Schrankengehäuse, Schrankenmechanik durch Lastbegrenzungsverschraubung gegen Vandalismus geschützt. Steuerung Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPSS, mit integriertem Leistungsteil 400 V, EPROM gestützte Platinensteuerung, Steuerspannung 24 V; für komplexe Steuerungsaufgaben im Vollautomatikbetrieb; Zulaufautomatik mit einstellbarer Vorwarnzeit und Laufzeitbegrenzung.18 werkseitig frei programmierbare Eingänge, 6 Ausgänge Schrankenbaum Flachbaum aus Aluminium links/rechts aufsteckbar, 100 x 25 x 4.000mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante, befestigt mit Kunststoffschrauben als Soll-Bruchstellen bei horizontaler Gewalteinwirkung. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | .......... | Stück INOVA® INDUSTRIE Schrankenanlage Typ SAI 5.000 (elektrisch betrieben) liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Sperrbreite: ( 5.140 mm ( ......... mm (max. 5.140 mm) Baumaufnahme: an Doppelschwinge, mittig, rechts/links verwendbar Laufzeit: 4,0 sec. Einschaltdauer: 100% ED Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Gehäuse selbsttragendes Aluminiumgehäuse B/T/H 400 x 450 x 1.100 mm, mit abschließbarer Tür, pulverbeschichtet in glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Antrieb wartungsarmer Motor, Leistung: 0,26kW mit Schneckengetriebe, Einschaltdauer: 100% ED , Federpakt als Gewichtsausgleich, ausgelegt für 250.000 Zyklen Schrankenmechanik Mechanik verzinkt, Endlagendämpfung durch sinusförmigen Bewegungsablauf, Selbsthemmung der geschlossenen Schranke, Notentriegelung durch Zughebel im Schrankengehäuse, Schrankenmechanik durch Lastbegrenzungsverschraubung gegen Vandalismus geschützt. Steuerung Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPSS, mit integriertem Leistungsteil 400 V, EPROM gestützte Platinensteuerung, Steuerspannung 24 V; für komplexe Steuerungsaufgaben im Vollautomatikbetrieb; Zulaufautomatik mit einstellbarer Vorwarnzeit und Laufzeitbegrenzung.18 werkseitig frei programmierbare Eingänge, 6 Ausgänge Schrankenbaum Flachbaum aus Aluminium 100 x 50 x 5.000mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | .......... | Stück INOVA® INDUSTRIE Schrankenanlage Typ SAI 6.000 (elektrisch betrieben) liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Sperrbreite: ( 6.140 mm ( ......... mm (max. 6.140 mm) Baumaufnahme: an Doppelschwinge, mittig, rechts/links verwendbar Laufzeit: 5,5 sec. Einschaltdauer: 100% ED Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Gehäuse selbsttragendes Aluminiumgehäuse B/T/H 400 x 450 x 1.100 mm, mit abschließbarer Tür, pulverbeschichtet in glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Antrieb wartungsarmer Motor, Leistung: 0,26kW mit Schneckengetriebe, Einschaltdauer: 100% ED , Federpakt als Gewichtsausgleich, ausgelegt für 250.000 Zyklen Schrankenmechanik Mechanik verzinkt, Endlagendämpfung durch sinusförmigen Bewegungsablauf, Selbsthemmung der geschlossenen Schranke, Notentriegelung durch Zughebel im Schrankengehäuse, Schrankenmechanik durch Lastbegrenzungsverschraubung gegen Vandalismus geschützt. Steuerung Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPSS, mit integriertem Leistungsteil 400 V, EPROM gestützte Platinensteuerung, Steuerspannung 24 V; für komplexe Steuerungsaufgaben im Vollautomatikbetrieb; Zulaufautomatik mit einstellbarer Vorwarnzeit und Laufzeitbegrenzung.18 werkseitig frei programmierbare Eingänge, 6 Ausgänge Schrankenbaum Flachbaum aus Aluminium 100 x 50 x 6.000mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | .......... | Stück INOVA® INDUSTRIE Schrankenanlage Typ SAI 8.000 (elektrisch betrieben) liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Sperrbreite: ( 8.140 mm ( ......... mm (max. 8.140 mm) Baumaufnahme: an Doppelschwinge, mittig. rechts/links verwendbar Laufzeit: 8,5 sec. Einschaltdauer: 100% ED Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Gehäuse selbsttragendes Aluminiumgehäuse B/T/H 400 x 450 x 1.100 mm, mit abschließbarer Tür, pulverbeschichtet in glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Antrieb wartungsarmer Motor, Leistung: 0,26kW mit Schneckengetriebe, Einschaltdauer: 100% ED , Federpakt als Gewichtsausgleich, ausgelegt für 250.000 Zyklen Schrankenmechanik Mechanik verzinkt, Endlagendämpfung durch sinusförmigen Bewegungsablauf, Selbsthemmung der geschlossenen Schranke, Notentriegelung durch Zughebel im Schrankengehäuse, Schrankenmechanik durch Lastbegrenzungsverschraubung gegen Vandalismus geschützt. Steuerung Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPSS, mit integriertem Leistungsteil 400 V, EPROM gestützte Platinensteuerung, Steuerspannung 24 V; für komplexe Steuerungsaufgaben im Vollautomatikbetrieb; Zulaufautomatik mit einstellbarer Vorwarnzeit und Laufzeitbegrenzung.18 werkseitig frei programmierbare Eingänge, 6 Ausgänge Schrankenbaum Flachbaum aus Aluminium 138 x 60 x 8.000mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | .......... | Stück INOVA® INDUSTRIE Schrankenanlage Typ SAI 9.000 (elektrisch betrieben) liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [(zutreffendes bitte ankreuzen] Sperrbreite: ( 9.000 mm ( ......... mm (max. 9.000 mm) Baumaufnahme: an Doppelschwinge, mittig. rechts/links verwendbar Laufzeit: 9,0 sec. Einschaltdauer: 100% ED Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Gehäuse selbsttragendes Aluminiumgehäuse B/T/H 656 x 720 x 1.250 mm, mit 2 abschließbarer Türen, pulverbeschichtet in glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Antrieb wartungsarmer Motor, Leistung: 0,55kW mit Schneckengetriebe, Einschaltdauer: 100% ED , Federpakt als Gewichtsausgleich, ausgelegt für 100.000 Zyklen Schrankenmechanik Mechanik verzinkt, Endlagendämpfung durch sinusförmigen Bewegungsablauf, Selbsthemmung der geschlossenen Schranke, Notentriegelung durch Lösen der Einstellmutter für die Rutschkupplung mit 2 bis 3 Umdrehungen per Steckschlüssel. Steuerung Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPSS, mit integriertem Leistungsteil 400 V, EPROM gestützte Platinensteuerung, Steuerspannung 24 V; für komplexe Steuerungsaufgaben im Vollautomatikbetrieb; Zulaufautomatik mit einstellbarer Vorwarnzeit und Laufzeitbegrenzung.18 werkseitig frei programmierbare Eingänge, 6 Ausgänge Schrankenbaum Flachbaum aus Aluminium 170 x 140 x 9.000mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | .......... | Stück INOVA® INDUSTRIE Schrankenanlage Typ SAI 12.000 (elektrisch betrieben) liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: [( zutreffendes bitte ankreuzen] Sperrbreite: ( 12.000 mm ( .......... mm (max. 12.000 mm) Baumaufnahme: an Doppelschwinge, mittig. rechts/links verwendbar Laufzeit: 12,0 sec. Einschaltdauer: 100% ED Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Konstruktion: Gehäuse selbsttragendes Aluminiumgehäuse B/T/H 656 x 720 x 1.250 mm, mit 2 abschließbarer Türen, pulverbeschichtet in glanzstabiler Polyester-Deckbeschichtung Standardfarbe ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL 7030 (steingrau) ( RAL 9010 (reinweiß) Sonderfarbe ( in Anlehnung an RAL-Bunttöne RAL: ......... Bezeichnung: .............. Spezialfarbe ( Farbton in Anlehnung an Effektfarben, wie Metallicfarben, Perlfarben, Leuchtfarben, Eisenglimmerfarben Kennung: ............................... Bezeichnung: ......................... Antrieb wartungsarmer Motor, Leistung: 1,1 kW mit Schneckengetriebe, Einschaltdauer: 100% ED , Federpakt als Gewichtsausgleich, ausgelegt für 100.000 Zyklen Schrankenmechanik Mechanik verzinkt, Endlagendämpfung durch sinusförmigen Bewegungsablauf, Selbsthemmung der geschlossenen Schranke, Notentriegelung durch Lösen der Einstellmutter für die Rutschkupplung mit 2 bis 3 Umdrehungen per Steckschlüssel. Steuerung Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPSS, mit integriertem Leistungsteil 400 V, EPROM gestützte Platinensteuerung, Steuerspannung 24 V; für komplexe Steuerungsaufgaben im Vollautomatikbetrieb; Zulaufautomatik mit einstellbarer Vorwarnzeit und Laufzeitbegrenzung.18 werkseitig frei programmierbare Eingänge, 6 Ausgänge Schrankenbaum Flachbaum aus Aluminium 170 x 140 x 12.000mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Extraausstattung: |  |  |
|  | ............ | Stück Pendelstütze PS mit Feder, verhindert das Durchschwingen des Schrankenbaumes in der geschlossenen Position Pendelstütze alternativ Auflagepfosten ab 4m Sperrbreite erforderlich Nicht in Verbindung mit Auflagepfosten API-LS, Hängegitter oder Sicherheitspaket Kontaktleiste. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Auflagepfosten Typ API zur optimalen Fixierung des Schrankenbaumes in der geschlossenen Position Auflagepfosten alternativ Pendelstütze ab 4m Sperrbreite erforderlich Die Sperrbreite des Schrankenbaumes wird um min. 20 cm verringert. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Auflagepfosten Typ API-LS zur optimalen Fixierung des Schrankenbaumes in der geschlossenen Position mit Lichtschrankenaufnahme Auflagepfosten alternativ Pendelstütze ab 4m Sperrbreite erforderlich Die Sperrbreite des Schrankenbaumes wird um min. 20 cm verringert. Nicht in Verbindung mit Pendelstütze oder Hängegitter |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Lfd. m Hängegitter HGI-9 für SAI 5.000 – SAI 9.000 aus Aluminium-Flachprofilen rot/weiß, Stababstand ca. 150 mm, Höhe 750 mm, Gewicht 1,5kg/lfm Nicht in Verbindung mit Auflagepfosten API-LS, Pendelstütze oder Sicherheitspaket Kontaktleiste. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Sicherheitspaket Kontaktleiste bestehend aus aktiver Sicherheitskontaktleiste an Baumunterseite, selbstüberwachendem Auswerter, montiert und vorverdrahtet Gefahrenhinweis: Sicherheitskontaktleisten an der Unterseite des Schrankenbaumes sind immer dann erforderlich, wenn nicht auszuschließen ist, dass sich Personen/Radfahrer im Gefahrenbereich der Schranke aufhalten. Nicht in Verbindung mit Pendelstütze oder Hängegitter. |  |  |
|  |  | Preis je lfd. m | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück separater Pfosten P-LS mit Lichtschrankenaufnahme |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Lichtschranke, getrennte Sender/ Empfänger mit regelbarem Auswerter im Gehäuse montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Induktionsschleifendetektor 2-Kanal, Steckmodul für Schrankensteuerung zur Auswertung von bis zu 2 Induktionsschleifen, je 3 Empfindlichkeitsstufen, werkseitig sind die Funktionen Öffnen, Sichern/Schließen oder Schließen vorgesehen |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Induktionsschleife ( zur Verlegung unter Pflaster ( zur Verlegung in Asphalt Umfang: ........... m Funktion: ( Öffnen ( Sichern/Schließen ( Schließen |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Rundumleuchte, Signalfarbe orange, 230V auf Schrankengehäuse montiert; motorisch betriebener Drehreflektor mit stationärer Leuchtquelle |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Blitzleuchte, Signalfarbe orange, 230V auf Schrankengehäuse montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schutzkorb für Rundum-/Blitzleuchte, orange pulverbeschichtet, auf Schrankengehäuse montiert |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Funksteuerung in 1 Kanal-Ausführung, 434 MHz inkl. Stabantenne |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück zusätzliche Handsender MIDI, 434 MHz ( 1 Kanal ( 4 Kanal |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schlüsseltaster AUF / ZU, Industrieausführung in Gehäuserückwand eingebaut |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Schlüsseltaster DAUER AUF / AUTOMATIK, Industrieausführung in Gehäuserückwand eingebaut |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Betonfundamente für vorstehende Schrankenanlage gemäß Fundamentplan nach Herstellervorschrift einschl. Erdaushub, Schalung und Beton liefern und herstellen, einschließlich Lieferung und Einbau der für die elektrische Verkabelung erforderlichen Leerrohre. Verlegung der elektrischen Zu- und Schaltleitungen erfolgt bauseits. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Gesamtpreis, ohne MwSt. |  |  |

# Text boxes

AT-SAI/07.2010

AT-SAI/07.2010

AT-SAI/07.2010

AT-SAI/07.2010

AT-SAI/07.2010

AT-SAI/03.2011

AT-SAI/07.2010

AT-SAI/07.2010