INOVA® inoSport Ballfangzaunanlage Typ UNI

| Pos. | Menge | Text / Beschreibung | Netto je Einheit | Netto- Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... | lfdm. INOVA® inoSport Ballfangzaunanlage Typ UNI liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben: Nennhöhe: ( 3 m ( 4 m ( 5 m ( 6 m Montageort/ Windzone: ( 1 Binnenland ( 2 Binnenland ( 2 Küste ( 3 Binnenland ( 3 Küste Zaunpfosten Pfostenprofil: HHH x BBB x S mm (Höhe x Breite x Wandstärke) Profillänge: L.LLL mm Ballfangzaunpfosten vom Typ UNI, vorgerichtet zur Montage in Köcherfundamente bzw. in Ortbeton, hergestellt aus durchgehendem werksneuen Rechteckstahlrohr gem. DIN EN 10219 in der Güte S235. Pfosten mit auf einer Schmalseite montierter, geräuschdämmender Kunststoff-Distanzhalter im Abstand von 200 mm (unterster Abstand 160 mm) mit eingezogenen Gewindeniethülsen zur Aufnahme und Verschraubung der Stabgitterbespannung werkseitig vorgerichtet. Oberer Pfostenabschluss durch Kunststoff-Abdeckkappe; Befestigungszubehör: Rundloch-Deckleisten bestehend aus massivem Flachstahl in der Abmessung 40 x 5 mm Linsenkopfschrauben der Größe M8 mit Innensechskantantrieb in der Schlüsselweite 5,5 mm in Edelstahlausführung Baugrund/Fundamente Die Fundamente sind als in den Boden eingebettete Blockfundamente Abmessung LLL x BBB x HHH (Länge x Breite x Höhe) aus Beton der Güte C25/30 bei Bodenklasse 2-4 nach DIN 18300 auszuführen. Für die Auslegung der Gründung wird rechnerisch ein Baugrund mit einer mittleren Bodenpressung von 200 kN/m² vorausgesetzt (Sandboden mit mitteldichter Lagerung) erforderlich. Eine Fundamentbewehrung bestehend aus 2 Stück Bewehrungsbügel aus Bewehrungsstahl (Durchmesser Ø 10 mm) der Qualität B500A mit allseitiger Betonüberdeckung von minimal 50 mm ist vorgegeben. Der Fundamentaushub ist ( in der Zaunflucht einzuplanieren ( abzutransportieren und auf Nachweis zu entsorgen. Zaunbespannung Hergestellt aus Doppelstab-Gittermatten Typ 8/6/8 in der Länge 2.510 mm, bestehend aus waagerecht doppelt gegenüberliegend verlaufenden Horizontalstäben in der Nenngröße 8 mm und senkrecht einfach verlaufenden Vertikalstäben in der Nenngröße 6 mm, die im Rechteckverbund miteinander stark punktgeschweißt sind. Zur Vermeidung von Verletzungen schließen die Vertikalstäbe beidseitig bündig mit den horizontalen Doppelstäben ab. Die Bespannung ist vertikal geteilt aus einzelnen Doppelstabgitter-matten in Einzelhöhen 2.008 mm und 1.008 mm auszuführen (Fußebene bis 2,00 m Bespannungshöhe: Maschenteilung 50 x 200 mm; Rumpf-/Kopfebene über 2,00 m Bespannungshöhe: Maschenteilung 100 x 200 mm). Korrosionsschutz: Alle Metallteile, insbesondere Doppelstabgitter, Pfostenprofile und Deckleisten sind nach dem Schweißen im Tauchverfahren stückverzinkt gem. DIN EN ISO 1461 ( Zusätzliche hochwertige Pulverbeschichtung. Durch die Pulverdeckbeschichtung mit Polyesterpulver wird maximale Witterungsbeständigkeit und hohe Schlag- und Kratzfestigkeit erzielt. Farbe: ( RAL 6005 (moosgrün) ( RAL 7016 (anthrazitgrau) ( RAL ............................ Statische Bemessung Bescheinigung in Form einer Herstellerbestätigung (nicht prüffähig) zur statisch ausreichenden Dimensionierung der Doppelstabgitter-Ballfangzaunanlage INOVA inoSport Typ UNI bei Einhaltung der Montagevorschrift des Herstellers ist im Lieferumfang enthalten. Die Anwendbarkeit der statischen Bemessung zugrundliegenden Voraussetzungen auf die individuellen Gegebenheiten am Montageort sind vor Baubeginn verantwortlich zu prüfen. Zertifikat Lärm-Immissionsschutz Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Lärm-Immissionschutz ist durch Lieferung eines entsprechenden Zertifikates einer anerkannten Prüfstelle zu belegen (Geräuschimmissionsmessung gem. den Anforderungen der 18. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutz-gesetzes (Sportanlagenschutzverordnung - 18. BImSchV). Herstellernachweis: Berlemann Torbau GmbH Ulmenstraße 3 D - 48485 Neuenkirchen Tel.: +49 5973 9481-0 Fax: +49 5973 9481-50 Email: info@berlemann.de Internet: www.berlemann.de Ausführung: Die Pfosten sind im Achsabstand von rd. 2,50 m in Blockfundamente lot- und fluchtgerecht zu versetzen. Die Einbauhöhe der Zaunpfosten ergibt sich aus der Bespannungshöhe und einer Bodenfreiheit von 50 mm. Die Einbautiefe der Fundamente ist auf eine Fundamentüberdeckung von 150 mm auszulegen. Die sich aus der Summe von Bodenfreiheit und Fundamentüberdeckung ergebende Einbauhöhe ist auf maximal 200 mm begrenzt. Die Befestigung der einzelnen Doppelstabgitter am Pfosten erfolgt mittels einzelner Deckleisten und einer spielfeldseitigen Verschraubung. Durch diese Befestigungselemente wird jegliche metallische Berührung zwischen den Pfosten und der Stabgitterbespannung verhindert, gleichzeitig aber eine exakte horizontale und vertikale Fixierung der Stabgitter erreicht. Je Bespannungsebene sind die Doppelstabgitter am Pfosten einzuhängen und mittels einer auf die jeweilige Gitterhöhe in der Länge angepasste, durchgehende Deckleiste zu verschrauben, so dass der Stabgitterstoß durchgehend durch die Deckleiste abgedeckt wird. Die Montageanleitung der Firma Berlemann Torbau GmbH und die Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes sind einzuhalten. Nachbesserung des Korrosionsschutzes: Schnittkanten bei Passstücken (z.B. bei Eckausbildungen, End-/ oder Anschlusspunkten) werden kalt geschnitten, entgratet und durch eine Zinkstaub-Beschichtung versiegelt. Bei farblich beschichteten Elementen werden die Schnittkanten zusätzlich mit einer Kunststofffarbe ausgebessert. |  |  |
|  |  | Preis je lfdm. | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Statischer Nachweis, prüffähig durch ein anerkanntes Ingenieurbüro für Baustatik erstellte prüffähige, allgemeine statische Berechnung unter Berücksichtigung der aktuellen amtlichen Vorschriften sowie der Montagevorschrift des Herstellers. Die Lieferung erfolgt postalisch in 1-facher Ausführung an die verantwortliche Kontaktperson des Endkunden (Bauherr, Planer, Bauträger) nach bauseitiger Angabe. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Individueller statischer Nachweis, prüffähig durch ein anerkanntes Ingenieurbüro für Baustatik erstellte prüffähige, objektbezogene statische Berechnung (Einzelstatik) unter Berücksichtigung der aktuellen amtlichen Vorschriften und Normen sowie bauseitigen Vorgaben, inkl. Profil- und Fundamentdimensionierung und Erstellung einer änderungsfreien Zusammenbauzeichnung zur bauseitigen Freigabe. Erforderliche bauseitige Angaben: Standort (PLZ, Ort), Windlastzone, Schneelastzone, zulässige Bodenpressung (Beistellung Bodengutachten); detaillierte Konstruktionsbeschreibung: Bespannung (Ausführung, Höhe, Anordnung); Einbaumaße (Fundamentüberdeckung, Bodenfreiheit) und Montageart (Dübel-/Köchermontage, Einspanntiefe) Die Lieferung erfolgt postalisch in 1-facher Ausführung an die verantwortliche Kontaktperson des Endkunden (Bauherr, Planer, Bauträger) nach bauseitiger Angabe. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück zusätzliche Zwischen-/Endpfosten Herstellung zusätzlicher Anfangs- und/oder Endpunkte im Verlauf der Zaunanlage; inkl. Lieferung und Montage Zaunpfosten sowie erforderlicher Fundamentarbeiten. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Passfelder Herstellung und Montage durch Zuschneiden der Stabgitter auf individuelle Länge nach örtlichen Erfordernissen. Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung wie beispielsweise bei Schnittstellen sind fachgerecht durch Kaltverzinkung mit Zinkstaubfarbe und Nachbeschichtung im passenden Farbton auszubessern. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  | ............ | Stück Eckausbildungen mit Eckpfosten Erstellung einer Eckausbildung im Winkel von rd. 90° im Verlauf der Zaunanlage durch Lieferung und Montage eines Eckpfosten; inkl. erforderlicher Fundamente. Pfosten gegenüber Zwischenpfosten mit zusätzlich auf einer Breitseite montierten, geräuschdämmenden Kunststoff-Distanzhalter im Abstand von 200 mm (unterster Abstand 160 mm) mit eingezogenen Gewindeniethülsen zur Aufnahme und Verschraubung der Stabgitterbespannung mit Rundloch-Deckleisten 40 x 5 mm, werkseitig vorgerichtet. Stück Eckpfosten rechts Stück Eckpfosten links. Betrachtung von der für die Aufnahme der Bespannung vorgerichteten Schmalseite. |  |  |
|  |  | Preis je Stück | ................. | .................... |
|  |  | Gesamtpreis ohne MwSt. |  |  |

# Text boxes

© Berlemann Torbau GmbH, Neuenkirchen • Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

MA_INOVA-Winkel-Distanzhalter_Stand 09/18.doc